| ◎ | 一般規格 |
| --- | --- |

| 機型： |  | AR207 |
| --- | --- | --- |
| 型式： |  | 桌上型/落地型 |
| 輸出紙張尺寸： |  | A3~A5R |
| 紙匣容量： |  | 1100張(含手送台100張)、最大可擴充至2100張(含手送台100張) |
| 原稿尺寸： |  | 最大A3 |
| 預熱時間： |  | 約23秒 |
| 電源： |  | AC110V±10%、50/60Hz |
| 最大耗電量： |  | 1.45kW |
| 體積： |  | 623×615×655mm |
| 重量： |  | 約49.2kg |

| ◎ | 影印系統 |
| --- | --- |

| 記憶體： |  | 32MB、最大可擴充至1056MB |
| --- | --- | --- |
| 第一張影印速度： |  | 4.8秒(A4) |
| 速度： |  | 每分鐘25張 |
| 原稿尺寸： |  | 最大A3 |
| 連續影印： |  | 999張 |
| 解析度： |  | 掃瞄400×400dpi 列印600×600dpi |
| 灰階： |  | 掃瞄:256階、列印2階 |
| 影印倍率： |  | 25％∼400％(50%~200%使用自動送稿機)、1%微調 |
| 固定倍率： |  | 10組(5R5E) |

| ◎ | 列印系統 |
| --- | --- |

| 記憶體： |  | 64MB、最大可擴充至320MB |
| --- | --- | --- |
| 第一張列印速度： |  | 4.8秒(A4) |
| 速度： |  | 每分鐘25張 |
| 介面： |  | IEEE1284、USB2.0、10Base-T/100Base-TX |
| 解析度： |  | 600×600dpi(600×1200dpi平滑處理) |
| 支援作業系統： |  | WindowsNT4.0 SP5以後版本、Windows Server2003、Windows 98/Me/ 2000/ XP、Windows Vista、Mac OS 9.0~9. 2. 2、Mac OS × 10.1.5、10. 2. 8、10. 3.3~10.3.9、10. 4~10.4.8 |
| 列印語言： |  | 標配PCL6/5e列印語言、可選購PS3列印語言 |

| ◎ | 掃描系統 |
| --- | --- |

| 解析度： |  | 光學：400 dpi (200、300、600dpi) 輸出：200、300、600dpi |
| --- | --- | --- |
| 相容性： |  | TWAIN |
| 檔案格式： |  | TIFF、PDF |

| ◎ | 傳真系統 |
| --- | --- |

| 壓縮方式： |  | MH、MR、MMR、JBIG |
| --- | --- | --- |
| 通訊方式： |  | SUPER G3/G3 |
| 傳輸時間： |  | 少於3秒 |
| 數據機速度： |  | 33,600bps~2400bps自動切換 |
| 傳輸解析度： |  | 標準:203.2 × 97.8 dpi 超高細字:406.4 × 391 dpi |
| 記憶體： |  | 標準2MB、最大可擴充至10MB |
| 灰階： |  | 256階 |

‧SHARP黑白AR-207

◎彩色/黑白： 黑白 ◎商品 簡介：SHARP AR207數位式多功能影印機。承襲SHARP引以為傲的“SMART”工藝設計，不僅結合影印、列印、掃瞄、傳真於一身，更先進的納入網路通訊安全防護功能。高速的4.8秒第一張輸出效率、銳利的影像技術，提供中、小企業更高的生產效率、更安全的資訊傳輸與更強大的商務輸出解決方案。 漢騰企業有限公司 & 美元企業行 特價銷售中 連絡電話:07-7219169 地址:高雄市苓雅區明德街72號